## Slide 1
飞马物流AGV样机制作
开课人：刘金山
飞马物流

## Slide 2
项目考察

## Slide 3
项目需求

## Slide 4
往期项目情况

## Slide 5
项目对比

## Slide 6
零件库

## Slide 7
明确方案
FG澳洋AGV
平移功能
飞马物流AGV

## Slide 8
硬件麦轮讲解
小马老师上课了
同学们请认真听讲！

## Slide 9
硬件麦轮讲解

## Slide 10
硬件麦轮讲解
麦轮结构分析
麦轮由两大部分组成：轮毂和辊子（roller）。轮毂是整个轮子的主体支架，辊子则是安装在轮毂上的鼓状物。轮毂轴与辊子转轴呈 45° 角 。

## Slide 11
硬件麦轮讲解
麦轮结构分析
A轮
B轮

## Slide 12
硬件麦轮讲解
麦轮结构分析
A轮
B轮

## Slide 13
硬件麦轮讲解
麦轮组合方式（俯视图）
麦轮有AB轮之分以四轮底盘为例，组合方式有上述几种种，但并不是每一种组合都正确。

## Slide 14
硬件麦轮讲解
麦轮组合方式
错误例子：
向前转动时，有向前和向左的速度分量。
向后转动时，有向后和向右的速度分量。

## Slide 15
错误例子：
当四个轮子都向前转动时，底盘向前运动时，会同时向左运动；向后运动时，底盘同时向右运动。
硬件麦轮讲解
麦轮组合方式

## Slide 16
正确例子：
当四个轮子都向前转动时，AB轮相互抵消轴向速度，只剩向前速度
硬件麦轮讲解
麦轮组合方式

## Slide 17
正确例子：
当A轮向后，B轮向前转动时，AB轮前后速度抵消只剩向左速度。
硬件麦轮讲解
麦轮组合方式

## Slide 18
正确例子：
当A轮向前，B轮向后转动时，AB轮前后速度抵消只剩向右速度。
硬件麦轮讲解
麦轮组合方式

## Slide 19
麦轮程序注意事项
由于麦轮表面的不连续性和辊子自由转动因素，AGV以恒定满功率启动容易出现跑偏现象，而且所载的货物由于惯性原因也容易掉落。
程序编写

## Slide 20
软启动
程序编写
机器人启动和停止时功率变化方式。
恒定功率启动
缺点：受惯性影响较大，货物容易掉落，AGV容易跑偏，马达损耗大。
功率以线性方式增减加功率启动
优点：启停平稳，货物稳定，马达损耗小。

## Slide 21
软启动
1：确定提速时间
2：确定提速级数
3：确定初始功率
4：计算每次循环提速递增时间
5：计算提速增量K
程序编写

## Slide 22
软启停参数设置
程序编写

## Slide 23
路径规划
程序编写
启动区
取货区
绿色货物堆放区
橙色货物堆放区

## Slide 24
策略分析员任务：程序参数
程序员任务：按路径规划编写程序
搭建手任务：完成AGV装配任务
实操注意

## Slide 25
样机展示

## Slide 26
各队完成情况
队号 | 搭建情况 （50） | 取货情况 （10） | 运货情况 （20） | 卸货情况 （10） | 用时情况 （10）
01 |  |  |  |  | 
02 |  |  |  |  | 
03 |  |  |  |  | 
04 |  |  |  |  | 
总结反馈

## Slide 27
软启停参数设置
课后任务

## Slide 28
谢谢各位领导老师
请 多 指 教
开课人：刘金山