## Slide 2
延时符
任务准备
品种多、数量小
品种少、数量大
直接入库
组托堆码
验收合格货物如何处理？

## Slide 3
入库
验收
入库
理货
入库
上架
任务准备
入库作业的流程
组托堆码

## Slide 4
延时符
任务准备
组托堆码：
以托盘为载体，选用合适的堆码方式，把单件货物成组化或单元化的过程。

## Slide 5
延时符
重叠式堆码
奇数层
偶数层
任务准备
每层堆叠方向、顺序一致

## Slide 6
纵横交错式堆码
奇数层
偶数层
任务准备
同层货物同向摆放
上下两层货物呈90度

## Slide 7
延时符
正反交错式堆码
奇数层
偶数层
任务准备
同层货物之间呈90度
相邻两层之间呈180度

## Slide 8
延时符
旋转交错式堆码
奇数层
偶数层
任务准备
同层货物之间互为90度
相邻两层之间旋转180度

## Slide 9
延时符
任务准备
定量
整齐
方便
合理
稳固
节约
堆码作业“六要求”：
空间
成本
安全第一
每层数量一致
“压缝”
作业
统计

## Slide 10
延时符
任务准备
仓管员如何进行组托堆码？
先定方案再堆码
组托方案

## Slide 11
延时符
任务发布
制订组托方案

## Slide 12
延时符
任务分析
整理思路：
托盘单层可码数量、层数、托盘数量
选择合理堆码方式、制订组托方案
算数量
选方式
堆多少
怎么堆

## Slide 13
延时符
任务实施
托盘码放示意图
1+X物流管理技能等级认证考核

## Slide 14
延时符
任务实施
单层码放数量的计算：
托盘面积 ÷ 货物底面积 = 理论最大值
实际最大值

## Slide 15
延时符
任务实施
“实际最大值”的计算步骤：
托盘长/货物长=A，托盘宽/货物宽=B，计算A×B=X（按小取整）
托盘长/货物宽=C，托盘宽/货物长=D，计算C×D=Y（按小取整）
比较X与Y的大小，取大，即为实际最大值

## Slide 16
延时符
任务实施
考虑全面
谨慎细致

## Slide 17
延时符
任务实施
码放层数的计算：
层 数 =
（H作业 - H托盘 - H净空）
÷ H货物

## Slide 18
延时符
任务实施
托盘数量的计算：
一个托盘码放量 =
单层码放箱数 × 层数
货物总数量 ÷ 一个托盘码放量
托盘数量 =

## Slide 19
延时符
任务实施
计算结果：
项 目 | 结 果
单层可码数量 | 
堆码层数 | 
所需托盘个数 | 
15
4
2

## Slide 20
延时符
归纳总结
制订组托方案：
步骤 | 项目 | 方法
算数量
选方式
单层码放数量
层数
托盘数量
灵活运用堆码方式
“实际最大值”
（H作业-H托盘-H净空）÷ H货物
总箱数 ÷（单层码放量×层数）

## Slide 21
延时符
任务延伸

## Slide 22
延时符
任务延伸
1.制订订单10的组托方案。
2.预习堆码作业操作规范。
3.学习特种货物验收要领。

## Slide 23
感谢指导